## Slide 1: 一、VLAN网络拓扑设计
Vlan1 包含端口SWA E0/2 与SWB E0/2
Vlan2 包含端口SWA E0/1与 SWB E0/1
S
S
PC 1
PC 3
A1
A3
IP: 192.0.1.2/24
IP: 192.0.1.4/24
PC 2
A2
IP: 192.0.1.3/24
PC 4
A4
IP: 192.0.1.5/24
G1/0/1
G1/0/2
G1/0/1
G1/0/2
SWA
SWB
G1/0/8
G1/0/8

## Slide 2: 二、物理连接
跳线连接 ，形成网络

## Slide 3: 三、配置交换机
Sys 进入系统视图
Sysname SWA 命名为SWA
配置SWA：
[SWA]vlan 2
[SWA-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/1
<SWA>display vlan 2
配置SWB：
[SWB]vlan 2
[SWB-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/1
<SWA>display vlan 2

## Slide 4: 验证网络连通性
同一vlan中的两台PC可以相互Ping通？
不同vlan中的两台PC可以相互Ping通？

## Slide 5: 配置trunk链路端口
配置SWA：
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/8
[SWA-GigabitEthernet1/0/8]port link-type trunk
[SWA- GigabitEthernet1/0/8]port trunk permit vlan all
配置SWB：
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/8
[SWB-GigabitEthernet1/0/8]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/8]port trunk permit vlan all

## Slide 6: 四、设置PC1到 PC4 IP

## Slide 7: 五、验证网络连通性
同一vlan中的两台PC可以相互Ping通？
不同vlan中的两台PC可以相互Ping通？

## Slide 8: 六、配置链路聚合
Vlan1 包含端口SWA E0/2 与SWB E0/2
Vlan2 包含端口SWA E0/1与 SWB E0/1
S1
S2
PC 1
PC 3
A1
A3
IP: 192.0.1.2/24
IP: 192.0.1.4/24
PC 2
A2
IP: 192.0.1.3/24
PC 4
A4
IP: 192.0.1.5/24
G1/0/1
G1/0/2
G1/0/1
G1/0/2
G1/0/8
G1/0/8
G1/0/7
G1/0/7

## Slide 9: 七、配置静态聚合链路
trunk
配置SWA：
[SWA] interface bridge-aggregation 1
[SWA-bridge-aggregation] port link-type trunk
[SWA-bridge-aggregation] port trunk permit vlan all
[SWA] interface GigabitEthernet 1/0/7
[SWA-GigabitEthernet 1/0/7] port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet 1/0/7] port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet 1/0/7 1/0/7] port link-aggregation group 1
[SWA] interface GigabitEthernet 1/0/8
[SWA-GigabitEthernet 1/0/8] port link-type trunk（已配置）
[SWA- GigabitEthernet 1/0/8] port trunk permit vlan all（已配置）
[SWA-GigabitEthernet 1/0/8] port link-aggregation group 1

## Slide 10
配置SWB：
[SWB] interface bridge-aggregation 1
[SWB-bridge-aggregation] port link-type trunk
[SWB-bridge-aggregation] port trunk permit vlan all
[SWB] interface GigabitEthernet 1/0/7
[SWB-GigabitEthernet 1/0/7] port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet 1/0/7] port trunk permit vlan all
[SWB--GigabitEthernet 1/0/7] port link-aggregation group 1
[SWB] interface GigabitEthernet 1/0/8
[SWB-GigabitEthernet 1/0/8] port link-type trunk（已配置）
[SWB-GigabitEthernet 1/0/8] port trunk permit vlan all（已配置）
[SWB-GigabitEthernet 1/0/8] port link-aggregation group 1

## Slide 11: 八、测试
配置完成后，在PC1上执行ping命令，以使PC1向PC3不间断发送ICMP报文。
ping 192.168.1.4 -t
注意观察交换机面板上的端口LED显示灯，闪烁表明有数据流通过。将聚合组中LED显示灯闪烁的端口上电缆断开，观察PC1上发送的ICMP报文有无丢失。

## Slide 12: Wireshark